附件5：

广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（征求意见稿）及相关材料

广东省环境保护厅

二O一O年六月

目   录

一、广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（征求意见稿）

二、广东省《水泥工业大气污染物排放标准编制说明》（征求意见稿）

- 广东省《水泥工业大气污染物排放标准》

（征求意见稿）

目    次

前    言	II

1 主要内容与适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 排放限值	2

5 其它管理规定	4

6 监测	4

7 标准实施	5

前    言

本标准是在《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的基础上制定的广东省地方标准。

自本标准各时段排放限值实施之日起，代替广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中相应的内容。

本标准全文强制。

本标准由广东省环境保护厅提出。

本标准由广东省环境监测中心、广东省水泥行业协会等单位起草。

本标准主要起草人：王林、苏华轲、李黎、岑世柏、许日昌

本标准于2010年x月x日首次发布。

本标准由广东省环境保护厅解释。

水泥工业大气污染物排放标准

1 主要内容和适用范围

本标准规定了水泥工业各生产设备排气筒大气污染物排放限值、作业场所颗粒物无组织排放限值， 以及环保相关管理规定等。本标准也规定了水泥制品生产的颗粒物排放要求。

本标准适用于对现有水泥工业企业及水泥制品生产企业的大气污染物排放管理，以及对新建、改建、扩建水泥矿山、水泥制造和水泥制品生产线的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的大气污染物排放管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB16297-1996    大气污染物综合排放标准

GB18484         危险废物焚烧污染控制标准

GB/T16157       固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T15432       环境空气总悬浮颗粒物的测定  重量法

HJ/T42          固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法

HJ/T43          固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸茶乙二胶分光光度法

HJ/T55          大气污染物元组织排放监测技术导则

HJ/T56          固定污染源排气中二氧化硫的测定  碘量法

HJ/T57          固定污染源排气中二氧化硫的测定  定电位电解法

HJ/T67          大气固定污染源  氟化物的测定  离子选择电极法

HJ/T76          固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T77          多氯代二苯并二噁英和多氯代二苯并呋喃的测定  同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 标准状态 standard condition

指温度为273K，压力为101325Pa时的状态，简称“标态”。本标准规定的大气污染物排放浓度均指标准状态下干烟气中的数值。

3.2 最高允许排放浓度 maximum allowable emission concentration

指处理设施后排气筒中污染物任何1h浓度平均值不得超过的限值；或指无处理设施排气筒中污染物任何lh浓度平均值不得超过的限值。

3.3 单位产品排放量 emission of unit product

指各设备生产每吨产品所排放的有害物质量，单位为kg/t。产品产量按污染物监测时段的设备实际小时产出量计算，如水泥窑、熟料冷却机以熟料产出量计算，生料磨以生料产出量计算，水泥磨以水泥产出量计算，煤磨以产生的煤粉计算，烘干机、烘干磨以产生的干物料计算。对于窑磨一体机，在窑磨联合运转时，以磨机产生的物料量计算，在水泥窑单独运转时，以水泥窑产出的熟料量计算。

3.4 无组织排放 unorganized emission

指大气污染物不经过排气筒的无规则排放，主要包括作业场所物料堆放、开放式输送扬尘和管道、设备的含尘气体泄漏等。

低矮排气筒的排放属有组织排放，但在一定条件下也可造成与无组织排放相同的后果，因此在执行“无组织排放监控点浓度限值”指标时，由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。

3.5 无组织排放监控点浓度限值 concentration limits of unorganized emission monitoring point

指监控点的污染物浓度在任何1h的平均值不得超过的限值。

3.6 排气筒高度 stack height

指自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度。

3.7 水泥窑 cement kiln

指水泥熟料煅烧设备，通常包括回转窑和立窑两大类。

3.8 窑磨一体机（In —line kiln/raw mill)

指把水泥窑废气引入物料粉磨系统，利用废气余热烘干物料，窑和磨排出的废气同用一台除尘设备进行处理的窑磨联合运行的系统。

3.9 烘干机、烘干磨、煤磨和冷却机 dryer, dry grinder, coal grinder, cooling machine

烘干机指各种型式物料烘干设备；烘干磨指物料烘干兼粉磨设备；煤磨指各种型式煤粉制备设备；冷却机指各种类型(筒式、篦式等)冷却熟料设备。

3.10 破碎机、磨机、包装机和散装水泥装卸设备 Crusher, grinder, packing machine, bulk cement handling machine

破碎机指各种破碎块粒状物料设备；磨机指各种物料粉磨设备系统(不包括烘干磨和煤磨)；包装机指各种型式包装水泥设备(包括水泥散装仓)；散装水泥装卸设备包括物料输送设备、料仓和各种类型贮库等。

3.11 水泥制品生产 production of cement products

指预拌混凝土、砂浆和混凝土预制件的生产，不包括建筑施工现场搅拌混凝土及砂浆的过程。

3.12 现有生产线、新建生产线 existing production line, new production line

现有生产线是指本标准实施之日前已建成投产或环境影响报告书己通过审批的水泥矿山、水泥制造、水泥制品生产线。

新建生产线是指本标准实施之日起环境影响报告书通过审批的新、改、扩建水泥矿山、水泥制造、水泥制品生产线。

3.13 厂界 enterprise boundary

水泥厂(含粉磨站)、水泥制品厂或水泥矿山与外界环境接界的边界。通常应依据法定手续确定边界；若无法定手续，则按目前的实际边界确定。

3.14 区域划分 regional division

本标准将广东省划分为A、B两个区域，按所在区域执行相应的排放限值。

A区：珠江三角洲经济区，行政辖区包括广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门七个市和肇庆市的端州区、鼎湖区、高要市、四会市以及惠州市的惠城区、惠阳市、惠东县、博罗县。

B区：广东省内除A区以外的行政区域。

4 排放限值

4.1  生产设备排气筒大气污染物排放限值

4.1.1  现有生产线各生产设备(设施)排气筒中的颗粒物和气态污染物最高允许排放浓度及单位产品排放量自本标准实施之日起执行表1规定的限值，A区自2012年1月1日起执行表2规定的限值，B区自2014年1月1日起执行表2规定的限值。

4.1.2  自本标准实施之日起，新建生产线各生产设备(设施)排气筒中的颗粒物和气态污染物最高允许排放浓度及单位产品排放量不得超过表2规定的限值。

4.1.3  水泥窑焚烧危险废物时，排气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物依照水泥窑建设时间和地点，分别执行表1或表2规定的排放限值；其它污染物执行GB18484《危险废物焚烧污染控制标准》规定的排放限值。

4.1.4  水泥窑焚烧生活垃圾时，排气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物依照水泥窑建设时间和地点，分别执行表1或表2规定的排放限值；其它污染物执行GB18485《生活垃圾焚烧污染控制标准》规定的排放限值。

表1

| 生产 过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物(以NO2计) | 氟化物(以总氟计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度/ (mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) | 排放浓度/(mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) | 排放浓度/ (mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) | 排放浓 度(mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) |
| 矿山 开采 | 破碎机及其它通风生产设备 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 水泥 制造 | 水泥窑及窑磨一体机＊ | 50 | 0.15 | 200 | 0.60 | 800 | 2.40 | 5 | 0.015 |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 50 | 0.15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 破碎机、磨机、包装 机及其它通风生产设备 | 30 | 0.024 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 水泥 制品 生产 | 水泥仓及其它通风生产设备 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注： *指烟气中O2含量 10% 状态下的排放浓度。

表2

| 生产 过程 | 生产设备 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物(以NO2计) | 氟化物(以总氟计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度/ (mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) | 排放浓度/(mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) | 排放浓 度/(mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) | 排放浓 度/(mg/Nm3) | 单位产品 排放量/(kg/t) |
| 矿山 开采 | 破碎机及其它通风生产设备 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 水泥 制造 | 水泥窑及窑磨一体机＊ | 30 | 0.09 | 100 | 0.30 | 500 | 1.50 | 3 | 0.009 |
|  | 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 30 | 0.09 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 破碎机、磨机、包装 机及其它通风生产设备 | 30 | 0.024 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 水泥 制品 生产 | 水泥仓及其它通风生产设备 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注： *指烟气中O2含量 10% 状态下的排放浓度。

4.2 作业场所颗粒物无组织排放限值

自本标准实施之日起，现有生产线和新建生产线作业场所颗粒物无组织排放监控点浓度均不得超过表3规定的限值。

表3

| 作业场所 | 颗粒物无组织排放监控点 | 浓度限值＊1/(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 水泥厂(含粉磨站)、水泥制品厂、水泥矿山 | 厂界外20m处 | 1.0(扣除参考值*2) |

注:  *1 指监控点处的总悬浮颗粒物 (TSP) 1h 浓度值。

*2 参考值含义见第6.2.1条。

5 其它管理规定

5.1 颗粒物无组织排放控制要求

5.1.1  水泥矿山、水泥制造和水泥制品生产过程，应采取有效措施，控制颗粒物无组织排放。

5.1.2  新建生产线的物料处理、输送、装卸、贮存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装、卸料过程应采取适用的有效抑尘措施。

5.1.3  现有生产线对干粉料的处理、输送、装卸、贮存应当封闭；露天储料场应当采取防起尘、防雨水冲刷流失的措施；车船装、卸料时，应采取有效措施防止扬尘。

5.2  非正常排放和事故排放控制要求

5.2.1  除尘装置应与其对应的生产工艺设备同步运转。应分别计量生产工艺设备和除尘装置的年累计运转时间，以除尘装置年运转时间与生产工艺设备的年运转时间之比，考核同步运转率。

5.2.2  新建水泥窑应保证在生产工艺波动情况下除尘装置仍能正常运转，禁止非正常排放。现有水泥窑采用的除尘装置，其相对于水泥窑通风机的年同步运转率不得小于99%。

5.2.3  因除尘装置故障造成事故排放，应采取应急措施使主机设备停止运转，待除尘装置检修完毕后共同投入使用。

5.3   排气筒高度要求

5.3.1  除提升输送、储库下小仓的除尘设施外，生产设备排气筒(含车间排气筒)一律不得低于15m。

5.3.2  以下生产设备排气筒高度还应符合表4中的规定。

表 4

| 生产设备名称 | 水泥窑及窑磨一体机 | 烘干机、烘干磨 煤磨及冷却机 | 破碎机、磨机、包装机及其它通 风生产设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单线(机)生产能力/(t/d) | ≤240 | ＞240 ～700 | ＞700 ～1200 | ＞1200 | ≤500 | ＞500～1000 | ＞1000 | 高于本体建筑 物3m以上 |
| 最低允许高度/m | 30 | 45* | 60 | 80 | 20 | 25 | 30 |  |

注 : *现有立窑排气筒仍按35m要求。

5.3.3  若现有水泥生产线生产设备排气筒达不到表4规定的高度,其大气污染物排放应加严控制。排放限值按下式计算：

式中：C ——实际允许排放浓度（标准状态），mg/m3；

C0——表1或表2规定的允许排放浓度(标准状态)，mg/m3；

h ——实际排气筒高度，m；

h0——表4规定的排气筒高度，m。

5.4 其它规定

5.4.1  禁止在环境空气质量一类功能区内开采矿山、生产水泥及其制品。

5.4.2  水泥窑不得用于焚烧重金属类危险废物。

水泥窑焚烧医疗废物应遵守《医疗废物集中处置技术规范》的要求。

利用水泥窑焚烧危险废物，其水泥窑或窑磨一体机的烟气处理应采用高效布袋除尘器。

6 监测

6.1 排气筒中大气污染物的监测

6.1.1  生产设备排气筒应设置永久采样孔并符合 GB/T16157 规定的采样条件。

6.1.2  排气筒中颗粒物或气态污染物的监测采样应按 GB/T16157 执行。

6.1.3  对于日常监督性监测，采样期间的工况应与当时正常工况相同。排污单位人员和实施监测人员不得任意改变当时的运行工况。以任何连续lh的采样获得平均值，或在任何lh内，以等时间间隔采集3个以上样品，计算平均值。

建设项目环境保护设施竣工验收监测的工况要求和采样时间频次按国家环境保护部制定的建设项目环境保护设施竣工验收监测办法和规范执行。

6.1.4  水泥工业大气污染物分析方法见表5。

表 5

| 序号 | 分析项目 | 手动分析测定方法 | 自动分析测定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | GB/T 16157 重量法 | HJ/T 76 固定污染源排放烟气连续 监测系统技术要求及检测方法 |
| 2 | 二氧化硫 | HJ/T 56 碘量法 HJ/T 57 定电位电解法 |  |
| 3 | 氮氧化物 | HJ/T 42 紫外分光光度法 HJ/T 43 盐酸萘乙二胺分光光度法 |  |
| 4 | 氟化物 | HJ/T 67 离子选择电极法 | — |
| 5 | 二噁英 | HJ/T 77 色谱-质谱联用法 | — |

6.1.5  新、改、扩建水泥生产线，水泥窑及窑磨一体机排气筒（窑尾）应当安装烟气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物连续监测装置；冷却机排气筒（窑头）应当安装烟气颗粒物连续监测装置；对现有水泥生产线，应按地方环境保护行政主管部门的规定安装连续监测装置。

连续监测装置需满足HJ/T76《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》的要求。烟气排放连续监测装置经县级以上人民政府环境保护行政主管部门验收后，在有效期内其监测数据为有效数据。以小时平均值作为连续监测达标考核的依据。

6.2 厂界外颗粒物无组织排放的监测

6.2.1 在厂界外20m处（无明显厂界，以车间外20m处)上风方与下风方同时布点采样，将上风方的监测数据作为参考值。

6.2.2 监测按HJ/T55《大气污染物无组织排放监测技术导则》的规定执行。

6.2.3 颗粒物测定方法采用GB/T15432《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》。

7 标准实施

  - 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

  - 水泥工业大气污染物排放除执行本标准外，还须执行国家和地方总量排放控制指标。

- 广东省《水泥工业大气污染物排放标准编制说明》（征求意见稿）

广东省地方标准《水泥工业大气污染物

排放标准》（征求意见稿）

编制说明

《水泥工业大气污染物排放标准》编制组

二O一O年六月

目    录

前  言	- 0 -

1项目背景	- 1 -

1.1任务来源	- 1 -

1.2工作过程	- 2 -

2水泥工业概况	- 3 -

2.1我省水泥工业的发展概况	- 3 -

2.2.1水泥矿山开采业概况	- 3 -

2.2.2广东省水泥工业发展规模不断扩大，结构性矛盾较突出	- 3 -

2.1.3水泥制品生产行业发展概况	- 5 -

2.2行业在其他省区发展概况	- 5 -

3标准制（修）订的必要性分析	- 6 -

3.1国家、广东省及其环保主管部门的相关要求	- 6 -

3.2水泥产业政策及行业发展规划中的环保要求	- 7 -

3.3行业发展带来的主要环境问题	- 9 -

3.4行业清洁生产工艺要求	- 10 -

3.5水泥行业环保标准沿革及现行标准存在的主要问题	- 10 -

4水泥工业产排污情况及污染控制技术分析	- 12 -

4.1行业主要生产工艺及产污情况分析	- 12 -

4.1.1矿山开采工艺概况及排污特点	- 12 -

4.1.2水泥厂主要生产工艺及排污特点	- 12 -

4.1.3水泥制品生产的工艺概况及排放特点	- 15 -

4.1.4 无组织排放	- 15 -

4.2广东省水泥行业现状	- 15 -

4.3水泥厂污染末端控制技术	- 20 -

4.3.1烟尘污染控制技术	- 20 -

4.3.2二氧化硫污染控制技术	- 20 -

4.3.3氮氧化物污染控制技术	- 21 -

4.3.4氟化物污染控制技术	- 21 -

4.3.5无组织排放控制措施	- 21 -

5．标准制定原则和总体思路	- 21 -

5.1制定原则	- 21 -

5.2总体思路	- 22 -

5.3技术路线	- 22 -

6标准主要技术内容	- 24 -

6.1本标准与现行国家标准(GB4915-2004)的衔接	- 24 -

6.1.1适用范围	- 24 -

6.1.2术语和定义	- 24 -

6.1.3时段划分	- 24 -

6.1.4污染控制项目及指标表达	- 25 -

6.1.5标准规定的主要技术内容	- 25 -

6.2污染物排放限值的确定及制定依据	- 25 -

6.2.1设备排气筒颗粒物排放限值的确定	- 25 -

6.2.2水泥窑尾气气态污染物排放限值的确定	- 27 -

6.3其他污染控制指标的确定及制定依据	- 28 -

6.3.1排气筒高度要求	- 28 -

6.3.2无组织排放及操作规范要求	- 29 -

6.3.3水泥窑焚烧固体废物的要求	- 30 -

6.4其它管理规定	- 31 -

6.5水泥窑尾气排放的在线监测要求	- 31 -

7．发达国家和地区水泥工业排放标准研究	- 32 -

7.1发达国家和地区设备排气筒颗粒物排放限值	- 32 -

7.2发达国家和地区水泥窑尾气气态污染物排放限值	- 32 -

8 实施本标准的环境效益及经济技术分析	- 33 -

8.1实施本标准的环境（减排）效益	- 33 -

8.2实施本标准的经济技术分析	- 34 -

# 前  言

广东省水泥工业大气污染物排放标准的制订工作是由广东省环境保护厅委托广东省环境监测中心（原广东省环境科学研究所）和广东省水泥行业协会共同承担执行的。

在我省大气污染状况不断加剧、对环境破坏造成的影响日益严重和群众环境保护意识不断增强的背景下，本标准的制订以国家、省环境保护的宏观政策及相关法律法规为依据，以国家现行水泥工业大气污染物排放标准为基础，通过与广东省各地级以上市环境保护管理部门进行座谈及对有代表性的水泥生产企业进行实地考察调研，经与有关专家探讨研究并参考了部分发达国家、地区标准的基础上进行和完成的。

本标准的制订作从2008年1月开始，课题组在对广东省水泥生产企业作大量调查的基础上，结合广东省环境保护与生态建设“十一五”规划目标及广东省水泥行业总体经济、技术发展水平，认真分析、细致工作，力求做到实事求是、全面把握。本标准制定工作的总原则和目的是：保护环境，防治污染，保障人体健康，严格粉尘及其它大气污染物排放控制要求，并考虑技术、经济可行性，推行节约并合理使用能源、高效低污染燃烧以及末端治理相结合的综合排放措施，促进我省资源的合理利用和水泥工业结构的调整与发展，实现环境保护与水泥工业发展的双赢。

在调研工作中得到了省环保厅、省环境科学研究院、省环境信息中心、各地级以上市环境保护主管部门和有关专家的鼎力相助以及广州市珠江水泥有限公司、广州市越堡水泥有限公司、英德海螺水泥有限责任公司、台泥（英德）水泥有限公司、塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司、蕉岭县油坑水泥厂等企业的大力支持。本标准最终得以成稿，是与以上各单位和相关人员的理解支持、积极协助及合理建议分不开的。

# 1项目背景

## 1.1任务来源

环境标准是环境保护法律法规的重要有机组成部分，是贯彻执行环境保护法律法规的先导，是衡量环境保护法律法规贯彻执行情况的标尺。环境标准体系完善程度是一个国家和地区环境保护工作的重要体现。我省是一个沿海经济大省，发展速度很快，经济种类繁多，珠三角地区与山区、东西两翼发展不平衡，地区之间差别较大，这给我省的环境保护工作以及与之相适应的地方环境标准的制订提出了更高的要求。

我省现行有效的地方环境标准仅有水、气综合排放标准，与国家环境标准相比，我省地方环境标准存在如下问题：省标修订周期过长，技术内容与形势不适应，控制水平相对落后；缺乏针对性强、体现行业污染物的排放特点的行业污染物排放标准，对行业技术进步的促进作用不足；按现行排放标准执行，将无法达到“十一五环保规划”总量控制削减要求，等等。

针对环境保护标准工作中存在的问题，根据改革和加强环境保护标准工作的要求，广东省“十一五”期间将要进一步加强环境保护标准工作力度，以我省污染物排放（控制）标准制（修）订工作为核心开展各项工作。地方污染物排放标准是对国家排放标准的补充和完善，其对推动地方产业结构的调整、优化产业布局、改善投资环境、促进经济增长、遏制污染物总量增长起着重要的作用。综上所述，制定广东省污染负荷较大的重点行业污染物排放标准势在必行。

广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）实施已经九年了，该标准在第4.3.5节规定了水泥厂大气污染物排放标准限值，对于控制水泥厂大气污染物的排放、保护环境和推动水泥行业的技术进步发挥了重要作用。在DB44/27-2001颁布实施之后，广东省制订出台了一系列的法律法规、规划、技术政策，国家也于2004年12月29日颁布了新的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915－2004），国家和广东省对“十一五”期间的环境保护工作提出了更高的要求，在此期间，我国水泥工业的除尘、除氟、脱硫等大气污染防治技术也有了实质性的进展。水泥工业作为广东省环境保护工作的重点行业，对实现我省环境保护目标具有重要的作用。DB44/27-2001作为综合排放标准，已难以适应新形势下重点污染行业环境保护工作的要求。

在此情况下，广东省环保厅提出了制定《广东省水泥工业大气污染物排放标准》的计划。广东省质量技术监督局在粤质监标函[2007]426号文《关于下达2007年度第一批地方标准制定计划项目的通知》中，下达了制定本标准的任务。《广东省水泥工业大气污染物排放标准》的制订工作由广东省环境保护厅委托广东省环境监测中心、广东省水泥行业协会等单位起草。

## 1.2工作过程

根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月修订）精神，“省、自治区、直辖市人民政府对国家大气污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家排放标准的地方排放标准”。地方环境标准制修订工作可参照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》(2006年8月23日)执行。本标准制订工作程序认真按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》规定的基本程序进行，工作程序如下：

（一）广东省环保厅根据广东省环境保护工作的需要，编制年度环境标准制修订项目计划草案，并对项目计划草案征求意见、修改，必要时进行专题论证，形成项目计划。

（二）将项目计划上报到广东省质量技术监督局，由其统一下达年度地方标准制修订计划。

（三）省环保厅向广东省环境监测中心下达标准制定任务。

（四）成立由广东省环境监测中心和广东省水泥行业协会组成的的标准编制组，进行充分的调研、咨询并编制标准制订开题论证报告。

（五）由省环保厅组织召开标准制订项目开题专家论证会，确定技术路线和工作方案。

（六）课题组开展广泛调研、资料收集和技术论证工作，针对广东省内的主要水泥企业进行了实地调研，详细了解省内水泥厂的技术现状和污染治理水平，编制完成广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（初稿）及其编制说明，并由省环保厅组织召开专家论证会，根据专家意见修改后形成征求意见稿。

（七）公布标准的征求意见稿，充分、广泛地征求国家环保部、省环保厅各处室及相关单位、企业和社会公众的意见。

（八）汇总各单位处理意见，并根据意见修改完善标准文本和编制说明，形成送审稿编制标准送审稿及编制说明。

（九）由省质监局和省环保厅组织召开专家审定会，对标准草案进行技术审查和格式审查。

（十）编制标准报批稿及编制说明，并将标准报批材料上报广东省政府。

（十一）对标准进行行政审查。

（十二）批准（注册编号）、发布标准。

（十三）出版标准正式文本。

# 2水泥工业概况

## 2.1我省水泥工业的发展概况

为体现水泥产品从原料获得、产品生产到产品使用的全过程污染控制，拟制定的广东省《水泥工业大气污染物排放标准》在标准的适用范围上与现行国标保持一致，包括矿山开采、水泥厂、水泥制品生产三个行业。

### 2.2.1水泥矿山开采业概况

矿山开采是原料的获得过程。熟料煅烧所需要的石灰石/白垩/泥灰岩(提供了CaCO3 的来源)和粘土/页岩等，通常由露天采石场、取土场获得。需要的作业包括凿岩、爆破、挖掘、运输和破碎。一般采矿场紧邻工厂，初次破碎后的原料运至水泥厂贮存、备料。

矿山开采场临石灰石资源丰富的地区而建，且运输便利，一般临近水泥厂。广东石灰石资源主要分布在粤东、粤北、粤西三大主要水泥产区，此三大产区的水泥产能占全省的70%，却拥有全省近80%的石灰石资源，且资源的勘探、开采规划等工作深度较高，特别是粤北地区，其资源的详查储量已占总储量的43%。粤北(韶关、清远)占总储量的38.0%；粤西(云浮、茂名等市)占总储量的21.4%；粤东(包括梅州、河源等市)，占总储量的18.5%；珠江三角洲地区占总储量的22.7%。

### 2.2.2广东省水泥工业发展规模不断扩大，结构性矛盾较突出

（1）行业规模不断扩大，产能逐步集中

近几年来，随着国民经济的持续高速增长，广东水泥工业也得到了迅猛发展，水泥是国民经济建设的重要基础原材料，一直是广东的传统优势产业。水泥按用途及性能分为三大类：①通用水泥。用于一般土木建筑工程，如硅酸盐水泥(以硅酸钙为主要矿物组成的水泥的统称，国际上统称为波特兰水泥。②专用水泥。用于某种专用工程，如油井水泥、型砂水泥等。③特种水泥。用于对混凝土某些性能有特殊要求的工程，如快硬水泥、水工水泥、抗硫酸盐水泥、膨胀水泥、自应力水泥等。

2009年，广东省列入统计的313家水泥企业(含水泥磨粉站)，共生产水泥10067万吨，占全国水泥总产量的6.2%，排全国第四位；全省列入统计的251家熟料生产企业，共生产熟料7780万吨，占全国熟料总产量的7.2%，排全国第二位；先进的新型干法水泥生产能力占全省水泥比重由2001年的6.4%增加到了2009年的66.6%。

受市场需求、资源分布和环保要求的影响，广东省水泥行业向山区转移的步伐在加快，逐步形成了粤北、粤东、粤西“三大水泥生产基地”，占全省总生产能力的75.1%，“三大基地”的新型干法水泥熟料生产能力已达到4760万吨，占全省新型干法水泥熟料总生产能力的91.93%，产能分布较集中。根据广东省水泥工业协会的统计数据，广东省各区域熟料产能分布情况见图1、图2。

（2）结构性矛盾突出，淘汰落后生产能力任务重

虽然水泥产量居全国前列，但水泥工业结构性的矛盾十分尖锐，大部分企业经营粗放，生产集约度和劳动生产率相对偏低，资源和能源消耗较高，最突出的表现是新型干法水泥所占比重偏少，落后的立窑工艺仍占广东水泥产能的33.4%，水泥工业面临着调整产业结构的压力。二是企业集中度低。全省规模以上水泥企业平均产量居全国第10位左右，规模在500万吨以上企业仅有4家。三是能源和环境压力增大。

2009年，广东省新型干法水泥的比重有66.6%，与《水泥工业产业发展政策》中规定的“到2010年新型干法水泥比重达到70%以上”的要求还有差距。虽然近3年来，广东省建成了一大批新型干法水泥生产线，但是水泥工业技术结构仍然不合理，立窑水泥比例高，回转窑水泥产量低，特别是新型干法水泥比例低于全国平均水平。由于生产方法所限，劳动生产率低、产品质量不稳定、能源和资源浪费大、环境污染严重等问题影响到广东省水泥工业的可持续发展。2007年2月28日，国家发改委办公厅下发了《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》（特急 发改办工业[2007]447号），以前所未有的力度提出了在“十一五”末全国要淘汰2.5亿吨落后水泥产能这一目标。《通知》清晰地列出了今后4年全国各省区市淘汰落后水泥产能的计划表和时间进度表，广东省2007年～2010年需淘汰3000万吨落后水泥产能，承担了全国淘汰落后水泥生产能力的12%，是全国淘汰落后水泥产能总量的第二大省。

随着水泥行业产业结构调整步伐加快，国家环境保护要求不断加严、水泥产品标准和市场准入条件不断提高，广东省水泥工业面临着调整产业结构的巨大压力。未来，我省水泥行业必定加快产业结构调整，走上新型工业化道路发展，逐步实现大型化、低能耗、低污染、高质量的发展之路。

### 2.1.3水泥制品生产行业发展概况

水泥制品是指钢筋混凝土管道、钢筋混凝土电杆、预制混凝土桩、混凝土构件等混凝土制品和纤维水泥板等等以水泥为主体成分的水泥制成品的总称。

我国是目前世界上混凝土和水泥制品最大的制造国和消费国，广东省是国内混凝土和水泥制品的最大制造和消费省份之一，近年来增长较快。

## 2.2行业在其他省区发展概况

2.2.1山东省水泥行业发展概况

2006年山东省水泥生产完成1.65亿吨，占全国总量的13.3%，截止2007年末，山东省统计规模以上的水泥企业404家，全省水泥产量1.63亿吨，比上一年减少0.74%，连续18年居全国第一位。2007年2月18日，国家发改委发布了《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》(特急发改办工业[2007]447号)，通知中山东省2007年～2010年需淘汰4500万吨落后水泥产能，承担了全国淘汰落后水泥生产能力的18%，是全国淘汰落后水泥产能总量的第一大省。

为完成国家下达的目标，山东省出台了多项针对性政策措施，控制力度巨大。一方面，2005年2月26日，山东省环保厅和山东省质量技术监督局共同发布了山东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB37/ 532－2005），该标准在《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2004)的基础上，要求已建水泥厂从国标“2010年1月1日后”执行的限值提前2年执行，改为“2008年1月1日后”执行。2008年2月29日，山东省人民政府办公厅发布了《关于印发山东省关停和淘汰落后水泥产能工作实施方案的通知》(鲁政办发[2008]8号)，文件中下达要求“到“十一五”末，山东省共淘汰立窑563座，淘汰熟料产能5344万吨” 。

2.2.2其它省水泥行业发展概况

另外，江苏、浙江也是我国水泥生产大省，产能分别排全国第二、第三位，其次为河北、河南，产能分别排全国第五、第六位；淘汰落后产能的任务较重的省份还有河北、江苏、河南、湖北。其中，浙江省的水泥产业结构最先进，产能大，落后生产线比重小。

# 3标准制（修）订的必要性分析

## 3.1国家、广东省及其环保主管部门的相关要求

2007年5月23号，国务院发布了《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号），该方案确定了十一五节能减排工作目标，其中包括“到2010年，万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标准煤下降到１吨标准煤以下，降低20%左右；单位工业增加值用水量降低30%。十一五期间，主要污染物排放总量减少10%，到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨”。同时，确定了“十一五”期间水泥行业淘汰落后生产能力25000万吨的目标。“十一五”以来，全国上下加强了节能减排工作，国务院及多部门制定了多项关于水泥行业节能减排和淘汰落后生产力的政策措施，并取得了积极进展。但是，水泥行业节能减排和淘汰落后产能工作面临的形势仍然相当严峻，压力巨大。

广东省环保厅制定的《广东省环境保护与生态建设“十一五”规划》中要求，为控制粉尘污染，禁止建设日产2500吨以下规模的新型干法转窑水泥项目、任何规模的立窑水泥项目，逐步淘汰立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑水泥生产线。为完成国务院下达的节能减排工作任务，广东省禁止在城市市区、近郊区及风景名胜区新建、扩建水泥熟料生产线，珠江三角洲地区原则上不再规划新建、扩建水泥厂，重点发展粤北（韶关、清远市）、粤西（云浮、肇庆市的山区）、粤东（梅州、惠州市的山区）三大水泥熟料基地。

同时，根据国家《二氧化硫总量分配实施指导意见》，确定我省“十一五”期间二氧化硫要控制在110万吨，即削减15%，任务相当艰巨。此外，广东省政府与香港特别行政区政府于2002年4月29日发表联合声明，要求在2010年年底之前将珠江三角洲地区内二氧化硫、氮氧化物、可吸入悬浮粒子的排放总量，以1997年为参照基准，分别削减40%、20%、55%。

水泥行业是大气污染的重点排放源，2008年广东省工业粉尘排放总量中，水泥工业排放量约占总量的25%，因此，控制水泥行业的大气污染物排放对实现我省环境保护目标的意义重大。基于国家、我省及其环境管理部门的相关要求，广东省环保厅拟通过制定更合理、更严格的水泥工业大气污染物排放标准，以促进水泥行业节能减排和淘汰落后产能，确保完成总量控制目标和粤港联合声明的削减任务。

## 3.2水泥产业政策及行业发展规划中的环保要求

3.2.1国家不断加大水泥行业节能减排和淘汰落后生产能力的力度

“十一五”以来，为加快水泥行业的结构调整，改变水泥行业经营粗放、物耗能耗高、落后生产能力比重大的现状，淘汰落后水泥生产能力，鼓励新型干法水泥生产线，我国先后出台了多项政策法规。2006年4月13日，国务院八部委联合发文《印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知》(急发改运行[2006]609号)，明确了水泥行业“十一五”发展目标。即“2010年水泥预期产量12.5亿吨，其中：新型干法水泥比重提高到70%，水泥散装率达到60％；累计淘汰落后生产能力2.5亿吨。新型干法水泥吨熟料热耗由130kg下降到110kg标准煤，采用余热发电生产线达40%，水泥单位产品综合能耗下降25％。粉尘排放量大幅度减少，工业废渣（含粉煤灰、高炉矿渣等）年利用量2.5亿吨以上。”

时隔半年，2006年10月17日，国家发改委颁布了《水泥工业产业发展政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第50号），进一步确定了水泥产业政策目标、产业发展重点、产业技术政策和产业组织政策等要求。报告中规定了“到2010年，新型干法水泥比重达到70％以上。日产4000吨以上大型新型干法水泥生产线，技术经济指标达到吨水泥综合电耗小于95KWH，熟料热耗小于740千卡/千克。到2020年，基本实现水泥工业现代化，技术经济指标和环保达到同期国际先进水平。加快技术进步，鼓励采用先进的工艺和装备提升技术水平，缩小与世界先进水平的差距。污染物排放要符合国家和地方排放标准，满足国家或地方污染物排放总量控制要求。”等。

时隔仅3个月，2007年2月18日，国家发改委再发布了《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》(特急发改办工业[2007]447号)，使得水泥行业淘汰落后生产能力的工作受到前所未有的重视，并狠抓“十一五”末全国要淘汰2.5亿吨落后水泥产能这一硬指标的落实。该文件清晰地列出了今后4年全国各省区市淘汰落后水泥产能的计划表和时间进度表，并且，经国务院批准，国家发展与改革委与各省、直辖市、自治区人民政府签订了军令状——“淘汰落后水泥生产能力责任书”。广东省2007年～2010年需淘汰3000万吨落后水泥产能，承担了全国淘汰落后水泥生产能力的12%，是全国淘汰落后水泥产能总量的第二大省。

3.2.2广东省水泥工业面临结构调整的巨大压力

随着水泥行业产业结构调整步法加快，国家环境保护要求不断加严、水泥产品标准和市场准入条件不断提高，广东省水泥工业面临着调整产业结构的巨大压力。

为进一步贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）和《国家发展改革委办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》（发改办工业〔2007〕447号）精神，2008年1月22日，广东省人民政府办公厅下发了《印发广东省淘汰落后水泥生产能力实施方案的通知》，通知要求，结合广东省新型干法水泥比重的实际，“十一五”期间广东省计划淘汰落后水泥生产能力3804万吨。

为确保完成淘汰落后产能的任务，2008年9月18日，广东省经贸委再次发布了《印发关于加快广东省水泥工业结构调整的实施意见的通知》(粤经贸工业[2008]700号)，通知从结构调整、产业集中度、节能、资源节约及废物利用、环境治理等五方面确定了广东省水泥工业2010年、2015年的发展目标，其中环境治理目标为达标排放率100%、企业安装在线连续监测装置100%。这些政策的出台将有力地促进了水泥行业产业结构调整、节能减排工作。

为确保完成国家下达的广东省“十一五”期间淘汰落后水泥生产能力工作任务，结合广东省实际，2008年1月1日，广东省人民政府办公厅出台了《印发广东省淘汰落后水泥生产能力实施方案的通知》，制订本方案。该方案明确了广东省淘汰落后水泥生产能力的工作任务和工作措施，并制定了《广东省“十一五”期间淘汰落后水泥生产能力计划指标分配表》，将任务分配到各个地级市。其中，工作措施包括严格执行环保政策。

广东省环保厅拟制定的广东省《水泥行业大气污染物排放标准》，是通过制定更严格的排放标准，以加快技术落后、环保不达标的企业淘汰，以实现节能减排和淘汰落后生产能力的目标。据统计，2007年至2009年底，广东省已淘汰约2000万吨落后水泥产能，落后产能的淘汰也为制定更严格广东省《水泥行业大气污染物排放标准》提供了前提条件。

## 3.3行业发展带来的主要环境问题

### 本标准的适用范围包括水泥工业生产全过程，即包括水泥矿山开采、水泥制造厂和水泥制品生产三大方面。

水泥矿山开采行业中，原料开采和现场破碎工序是主要污染工序，破碎机是矿山开采主要的大气污染物排放源，主要污染物为粉尘(PM)，还有其它一些设备，如装卸、输送设备等无组织排放源，需要通风除尘。

水泥制造厂的大气污染物则类型多而复杂。水泥煅烧系统产生的大气污染物类型多，且成分复杂。在《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)中，我国目前对水泥工业的大气污染控制，只选择了粉尘(PM)、SO2、NOx、氟化物做为控制项目。

水泥制品生产的主要污染物产生在水泥仓进料过程，水泥仓顶需要安装除尘器(布袋、滤网等)，控制粉尘排放。此外，包括称料斗、搅拌机、传送带等无组织排放点。

## 无组织排放是水泥工业大气污染物排放的重要形式。在采矿场、水泥厂、粉磨站、混凝土搅拌站或构件厂，露天料场堆存、物料的开放式输送、道路扬尘、以及管道设备的含尘气体溢出或泄漏，均会造成较多的无组织排放，影响局部环境。为控制粉尘的无组织排放，除规定厂(场)界外无组织排放监控点浓度限值外，还需要规定一些密闭操作的要求。

## 3.4行业清洁生产工艺要求

国家环境保护部2009年3月25日发布的《清洁生产标准 水泥工业》（HJ467-2009）（见附件），明确了水泥工业国际清洁生产先进水平（一级）、国内清洁生产先进水平（二级）和国内清洁生产基本水平（三级），本标准的制定的技术指标以国内清洁生产先进水平为基础，制定的标准限值要求在2014年全面达到国内清洁生产先进水平（二级）的要求。

## 3.5水泥行业环保标准沿革及现行标准存在的主要问题

3.4.1水泥行业环保标准沿革

1、国家水泥行业环保标准的沿革

环境标准是环境保护法律法规的重要有机组成部分，是贯彻执行环境保护法律法规的先导，是衡量环境保护法律法规贯彻执行情况的标尺。环境标准体系完善程度是一个国家和地区环境保护工作的重要体现。我国执行的水泥工业大气污染物的排放标准沿革情况如下：

l973年，我国制定了第一项污染物排放标准GBJ4-1973《工业”三废”排放试行标准》，其中对水泥工业大气污染物排放限值作了相应规定。

1985年,国家首次发布实施单独对水泥生产企业的环保标准，名称为《水泥工业污染物排放标准》（GB4915-85），标准规定了水泥工业各排放点大气污染物的排放限值及粉尘无组织排放控制限值。

1996年3月7日原国家环保局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-1996)，该标准在原《水泥工业污染物排放标准》(GB 4915-85)的基础上修订，按年限和区域规定了水泥厂各排放点粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物的排放限值和粉尘无组织排放控制限值，以及允许排放的粉尘单位产量排放量。该标准特点：①把水泥企业所在地按不同的生态条件和要求，计划分为三个不同的环境空气质量功能区；②按水泥生产线不同的建设时间，划分为三个不同的建厂时间；③大气污染物排放限值，分三个不同的级别，该标准要求不同功能区内不同建厂时间的水泥厂，执行不同级别的大气污染物排放限值。

GB4915-1996标准在当时环境治理上起到了统一标准作用。随着全社会对环境问题越来越重视，为了应对环境保护的新要求，国家于2003-2004年进行了第二次修订，标准名称相应修改为《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）。

GB4915-2004标准与GB4915－1996标准相比，主要差异如下：

——标准适用范围扩大至水泥工业生产全过程：不仅包括水泥制造（含粉磨站），还包括矿山开采和现场破碎。矿山开采和现场破碎按标准规定的时间不再执行 GB16297—1996 《大气污染物综合排放标准》。标准名称相应修改为《水泥工业大气污染物排放标准》；

——增加规定了水泥制品生产的颗粒物排放要求；

——统一回转窑、立窑的排放限值；

——不再按环境空气质量功能区规定排放限值；

——对现有生产线，不再按不同建立时间规定不同的排放限值，统一现有生产线标准，并设置达标过渡期；进一步加严新建生产线的排放标准；

——增加对水泥窑焚烧危险废物的排放要求；

——增加了环保相关管理规定，修订了同步运转率和排气筒高度的有关规定；

——增加了水泥窑及其它热力设备排气筒安装烟气排放连续监测装置的规定；

——增加了标准实施的有关规定。

GB4915-2004标准实施近4年来，实践证明是一部合适的标准，对行业污染控制起到了很好的作用。该标准中对各项污染物的控制要求更为合理和准确，同时部分指标(如二氧化硫浓度限值等)已较为严格。

2、广东省地方污染物排放标准沿革

至今，我省尚未针对水泥工业制订专项地方污染物排放标准，按照环境标准管理办法的规定，未制订地方行业排放标准的行业一律执行国家行业污染物排放标准和地方综合污染物排放标准。在GB4915-2004标准实施之前，我省水泥厂执行的排放标准是广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（以下简称“省标”），该标准中专门对水泥厂的大气污染物排放限值做出了规定。GB4915-2004实施之后，水泥行业则存在地方综合排放标准和国家行业标准交叉执行的现象，即“哪个严格执行哪个标准”。

3.5.2现行标准存在的主要问题

我省现行有效的地方环境标准仅有水、气综合排放标准，与国家环境标准相比，我省地方环境标准存在如下问题：省标修订周期过长，技术内容与形势不适应，控制水平相对落后；缺乏针对性强、体现行业污染物的排放特点的行业污染物排放标准，对行业技术进步的促进作用不足；按现行排放标准执行，将无法达到“十一五环保规划”总量控制削减要求，等等。

由于我省执行的地方水泥标准只是大气综合排放标准内容的一部分，对于各项指标的规定具有局限性，无法全面体现行业排放特征，同时，随着新的国家水泥行业大气污染物排放标准（《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915－2004）的实施，出现了地方标准与国家行业标准交叉执行、哪个标准严执行哪个的问题。

# 4水泥工业产排污情况及污染控制技术分析

## 4.1行业主要生产工艺及产污情况分析

### 4.1.1矿山开采工艺概况及排污特点

矿山开采是原料的获得过程。熟料煅烧所需要的石灰石/白垩/泥灰岩(提供了CaCO3 的来源)和粘土/页岩等，通常由露天采石场、取土场获得。需要的作业包括凿岩、爆破、挖掘、运输和破碎等。

一般来说，采矿场紧邻工厂，初次破碎后的原料运至水泥厂贮存、备料。采矿场主要的大气排放源是含尘废气，排放因子为粉尘。原料开采和现场破碎工序是主要污染工序，破碎机是矿山开采主要的大气污染物排放源，主要污染物为粉尘(PM)，还有其它一些设备，如装卸、输送设备等无组织排放源，需要通风除尘。

### 4.1.2水泥厂主要生产工艺及排污特点

4.1.2.1主要生产工艺分类

水泥是以石灰质原料、粘土质原料与少量校正原料，按一定比例配合，磨细成适当成分的生料，然后将生料和原煤一起加入水泥窑，煅烧至部分熔融(1450℃)，得到以硅酸钙为主要成分的熟料，经冷却后加入适量的石膏或其它混合材料，磨成细粉制得。水泥生产方法一般分三个阶段： 生料制备阶段、熟料煅烧阶段、水泥粉磨阶段。我国的水泥生产方法按照窑的结构分为立窑、回转窑和新型干法窑；按照生料制备方法分为湿法生产、干法生产和半干法生产。

①立窑

立窑是立置、不转动窑筒体的水泥窑。立窑可分为普通立窑、半机械化立窑和机械化立窑三种。根据建材技术政策要求，小型水泥厂应用机械化立窑，逐步取代普通立窑。根据立窑煅烧熟料的特点，均采用半干法生产。即将生料和染料按一定的比例混合，在成球盘内加入12%～14%水使之成球，然后将料球从立窑上部的窑罩加入窑内进行煅烧。随着产业结构升级步伐加快，全国大部分小型立窑生产线已淘汰或即将关停。

②回转窑

窑筒体卧置(略带斜度)，并能作回转运动的称为回转窑。回转窑生产方法分为干法生产、半干法生产和湿法生产。

湿法回转窑各原料之间混合好，生料成分均匀，使烧成的熟料质量高，收尘设备省；但缺点是热耗高。干法回转窑与湿法回转窑相比优缺点正好相反，主要特点是热耗低和扬尘点多。半干法生产是介于湿法和干法之间的生产方法。

③新型干法

建设大型新型干法生产线是目前国内水泥行业的发展趋势。新型干法水泥技术，是指以悬浮预热和预分解技术为核心，采用新型的烘干粉磨及原燃材料均化工艺及装备，利用现代流体力学、燃烧动力学、热工学、粉体工学等现代科学理论和技术，并采用计算机及其网络化信息技术进行水泥工业生产的综合技术，其特点是：生产大型化、完全自动化、符合清洁生产的要求、能实现废弃物再利用、减少环境负荷。采用新型干法生产的水泥相比传统的立窑、回转窑水泥，有高效、优质、低耗等特点，煤耗显著降低、劳动生产率显著提高、质量稳定、环保易达标。

④窑磨一体机

指把水泥窑废气引入物料粉磨系统，利用废气余热烘干物料，窑和磨排出的废气同用一台除尘设备进行处理的窑磨联合运行系统。

4.1.2.2水泥厂大气污染物排放特点

水泥工业的大气污染主要来自有组织排放的炉窑废气和无组织排放的粉尘废气。一般来说，无组织排放的粉尘可能会成为当地的主要环境问题，但窑尾废气(通过高烟囱排放)对空气质量影响的范围更大、更复杂深远。

水泥煅烧系统是水泥工业中最主要的大气排放源，其中水泥窑是煅烧过程中废气排放量最多、污染物种类最复杂的工序，按污染物性质可归类如下：(1)粉尘(PM)，(2)NOx，(3)SO2，(4)卤素及其化合物：HF、HCl等，(5)CO、CO2，(6)VOCs(有机化合物)，(7)PCDD／Fs(二恶英、呋喃)，(8)金属及其化合物：Hg、Tl、Cd、Pb、As等，(9)氨。

水泥煅烧系统产生的大气污染物类型多，且成分复杂。在《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)中，我国目前对水泥工业的大气污染控制，只选择了粉尘(PM)、SO2、NOx、氟化物做为控制项目。

①粉尘(PM)排放特点

水泥厂几乎所有生产工序都有粉尘产生，包括原料、燃料、混合材储存和烘干、生料粉磨和均化、熟料锻烧和储存、水泥粉磨和储存、水泥包装和发运等过程。这些粉尘中，除水泥窑尾粉尘外，其他粉尘的成分与原始物料的成分基本相同。最大粉尘污染源是熟料煅烧系统，包括窑的喂料系统、煤粉制备系统、熟料煅烧烧、熟料冷却和输送系统等。水泥厂总的含尘气体， 其中约 1/3～1/2 来自煅烧系统。

按照粉尘的产生工序，粉尘分为以下类别：①原料粉尘 (包括石灰石、灰质泥灰岩、勃土、砂岩、铁矿石、石膏、粉煤灰和高炉矿渣等)；②生料粉尘；③水泥窑粉尘(即窑灰)；④熟料粉尘和混合材粉尘；⑤煤粉尘；⑥水泥粉尘。

这些粉尘中，除水泥窑尾粉尘外，其他粉尘的成分与原始物料的成分基本相同。水泥窑粉尘是由窑废气带出来的，其组成成分包括尚未产生化学变化的生料、脱水的稀土、脱碳的石灰石以及在熟料形成前各阶段新生成的矿物质所组成。如果是燃煤的窑，水泥窑粉尘中还含有燃料煤灰成分。

②二氧化硫排放特点

水泥窑S02的生成，主要是由于燃料中的硫化物和水泥原料中的硫铁矿等物质，在顶部两级预热器的温度处于300～600℃时分解而生成；还有一部分是在燃烧时，由于硫的氧化和硫化物分解生成的。但是，在窑系统的各个部位有部分S02被吸收，如Fe2S在顶部两级旋风筒中燃烧产生的S02, 约有70%立刻被生料中的CaO所吸收。尤其在最低一级旋风筒中,气温为800～850℃,S02与活性很大的CaO反应速度最快，来自窑气流中的大部分S02被最低一级的旋风筒截留下来。如果是窑磨一体机，S02在磨中被进一步吸收。所以水泥窑系统既生成S02，同时水泥熟料锻烧工艺本身也是效率很高的脱硫过程，大部分硫固化后留在残留水泥熟料中，少部分随废气排放出来。

③氮氧化物排放特点

在回转窑火焰的高温部分，空气中的氮被氧化，使大量生成N0X (NO、N02)。N0X的产生来自两个方面，即在燃烧过程中，一部分是燃烧空气中的N2与氧反应而形成，称之为热力NOx；另一部分则由于燃(原)料中的氮化合物被氧化而形成，称之为燃(原)料NOx。水泥窑废气中NOx大部分来自热力NOx，与燃(原)料中化合氮含量的相关性小。当温度低于1200℃时，仅生成燃(原)料NOx，超过1200℃则产生热力NOx。总之，火焰温度越高，过剩空气越多，则生成的NOx也越多。

④氟化物排放特点

水泥生产中，如不特意把含氟高的矿物(如萤石)用于水泥生产过程以降低烧成温度，一般窑尾排放的氟化物会很低。立窑普遍使用了萤石等矿化剂，氟化物排放很高。

### 4.1.3水泥制品生产的工艺概况及排放特点

水泥制品是指钢筋混凝土管道、钢筋混凝土电杆、预制混凝土桩、混凝土构件等混凝土制品和纤维水泥板等等以水泥为主体成分的水泥制成品的总称。

水泥制品生产的主要污染物产生在水泥仓进料过程，水泥仓顶需要安装除尘器(布袋、滤网等)，控制粉尘排放。此外，包括称料斗、搅拌机、传送带等无组织排放点。

### 4.1.4 无组织排放

无组织排放是水泥工业大气污染物排放的重要形式。在采矿场、水泥厂、粉磨站、混凝土搅拌站或构件厂，露天料场堆存、物料的开放式输送、道路扬尘、以及管道设备的含尘气体溢出或泄漏，均会造成较多的无组织排放，影响局部环境。为控制粉尘的无组织排放，除规定厂(场)界外无组织排放监控点浓度限值外，还需要规定一些密闭操作的要求。

## 4.2广东省水泥行业现状

据调查，广东省纳入2009年水泥产量统计的企业共313家，剔出各市承诺2009年淘汰关闭的水泥企业，至2010年1月全省尚存水泥企业307家（见表4-1）。全省水泥行业平均可比水泥综合能耗为115kgce/t，尚未达到国家《清洁生产标准 水泥工业》（HJ467-2009）三级水平。可比水泥综合电耗为110KWH/t，达到《清洁生产标准 水泥工业》（HJ467-2009）三级水平。

2009年全省水泥工业全年生产熟料7780万吨，熟料生产粉尘排放量以吨水泥排放0.6kg计，排放量为4.67万吨；SO2排放量以吨熟料SO2排放量1.2kg计，排放量为9.34万吨；NO2排放量以吨熟料NO2排放量2.4kg计，排放量为18.67万吨。氟化物排放量以全年生产立窑熟料2602万吨，吨熟料氟化物排放量0.03kg计，排放量为780.6吨。据调查，目前达到国际清洁生产先进的省内企业仅1家（广州市越堡水泥有限公司），国内清洁生产先进水平的企业14家，主要是日产熟料3000吨及以上的新型干法水泥企业；其余企业为国内清洁生产基本水平或以下水平。全省31家新型干法水泥企业，部分企业兴建（或在建）余热发电项目，其余利用余热废气烘干物料，亦被列入余热利用企业。

据调查，至2010年1月全省水泥熟料总产能为9676万吨，其中立窑产能为4316万吨，中空窑产能为22万吨，预热器窑产能为150万吨，新干法窑产能为5188万吨（见表4-2）。

表4-1                         全省水泥企业现状调查表（2009年）

| 序号 | 区域 | 城市 | 水泥企业 家数 | 年产量（万t） | 年能源消耗量（万吨标煤） | 年电消耗量（亿KWH） | 水泥窑类型数量 | 污染物排放量（t/a） | 清洁生产水平统计 | 余热利用 统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | SO2 | NO2 | F- |  |  |
| 1 | 粤中地区 | 广州 | 8 | 893 |  |  | 新型干法（3）家回转窑（1）家 粉磨站（4）家 |  |  |  |  | 国际先进（1 ）家 国内先进（ 1）家 国内基本（6 ）家 | 有余热利用企业（2 ）家 |
| 2 |  | 珠海 | 2 | 92 |  |  | 粉磨站（2）家 |  |  |  |  | 国内基本（2 ）家 |  |
| 3 |  | 佛山 | 9 | 446 |  |  | 新型干法（1）家 粉磨站（8）家 |  |  |  |  | 国内基本（9）家 | 有余热利用企业（ 1 ）家 |
| 4 |  | 东莞 | 7 | 138 |  |  | 粉磨站（7）家 |  |  |  |  | 国内基本（7 ）家 |  |
| 5 |  | 中山 | 2 | 5 |  |  | 粉磨站（2）家 |  |  |  |  | 国内基本（2 ）家 |  |
| 6 |  | 江门 | 41 | 997 |  |  | 立窑（36）家 粉磨站（5）家 |  |  |  |  | 国内基本（41 ）家 |  |
| 7 |  | 深圳 | 无水泥企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 粤东地区 | 惠州 | 19 | 1274 |  |  | 新型干法（4）家 回转窑（1）家 立窑（10）家 粉磨站（4）家 |  |  |  |  | 国内先进（3）家 国内基本（28）家 | 有余热利用企业（ 4 ）家 |
| 6 |  | 河源 | 13 | 110 |  |  | 回转窑（1）家 立窑（11）家 粉磨站（1）家 |  |  |  |  | 国内基本（13 ）家 |  |
| 7 |  | 梅州 | 65 | 1332 |  |  | 新型干法（8）家 立窑（48）家 粉磨站（9）家 |  |  |  |  | 国内先进（2 ）家 国内基本（63）家 | 有余热利用企业（ 4 ）家 |
| 3 |  | 汕头 | 1 | 无数据 |  |  | 粉磨站（1）家 |  |  |  |  | 国内基本（1 ）家 |  |
| 19 |  | 揭阳 | 无水泥企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 汕尾 | 无水泥企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 潮州 | 无水泥企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 粤北地区 | 韶关 | 31 | 395 |  |  | 新型干法（1）家 回转窑（2）家 立窑（28）家 |  |  |  |  | 国内基本（31）家 | 有余热利用企业（ 1 ）家 |
| 17 |  | 清远 | 48 | 2423 |  |  | 新型干法（6）家 回转窑（2）家 立窑（32）家 粉磨站（9）家 |  |  |  |  | 国内先进（4 ）家 国内基本（44 ）家 | 有余热利用企业（ 6 ）家 |
| 16 | 粤西地区 | 肇庆 | 6 | 454 |  |  | 新型干法（4）家 回转窑（1）家 立窑（1）家 |  |  |  |  | 国内先进（2 ）家 国内基本（4）家 | 有余热利用企业（4）家 |
| 9 |  | 云浮 | 16 | 610 |  |  | 新型干法（4）家 回转窑（2）家 立窑（10）家 |  |  |  |  | 国内先进（2 ）家 国内基本（ 14）家 | 有余热利用企业（ 4 ）家 |
| 13 |  | 阳江 | 4 | 246 |  |  | 立窑（4）家 |  |  |  |  | 国内基本（4 ）家 |  |
| 14 |  | 湛江 | 22 | 401 |  |  | 立窑（19）家 粉磨站（3）家 |  |  |  |  | 国内基本（22 ）家 |  |
| 15 |  | 茂名 | 12 | 212 |  |  | 新型干法（1）家 立窑（12）家 |  |  |  |  | 国内基本（13 ）家 | 有余热利用企业（ 1 ） |
| 22 | 全省 |  | 307 | 10067 | 1158 | 111 | 新型干法（32）家 回转窑（9）家 立窑（211）家 粉磨站（55）家 | 6000 | 9336 | 18672 | 78 | 国际先进（1 ）家 国内先进（ 14）家 国内基本（292）家 | 有余热利用企业（ 31）家 |

注：国内基本含国内清洁生产基本水平及以下水平企业。

表4-2                广东省及各市水泥企业基本情况（截至2010年1月）

| 市别 | 企业数 （家）（含粉磨站） | 粉磨站(家) | 各种工艺汇总 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 立窑 规模 （万吨） | 立窑数量（条） | 湿法窑规模（万吨） | 中空窑规模（万吨） | 预热器窑规模（万吨） | 新型干法窑规模（万吨） | 已淘汰 （万吨） |  |
|  |  |  |  | Φ≥3.0 m | 2.8 m≤Φ＜3.0 m | Φ＜2.8 m | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 广州 | 8 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 356 |  |  |
| 梅州 | 66 | 9 | 1130 | 102 | 9 | 5 | 116 |  |  | 20 | 555 |  |  |
| 江门 | 41 | 5 | 782 | 72 | 4 | 4 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 清远 | 48 | 9 | 583 | 54 | 1 | 5 | 60 |  |  | 40 | 2201 |  |  |
| 韶关 | 31 |  | 494 | 43 | 3 | 6 | 52 |  | 4（特种水泥） |  | 78 |  |  |
| 佛山 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |
| 云浮 | 16 |  | 216 | 16 | 1 | 7 | 24 |  | 4（特种水泥） |  | 681 |  |  |
| 惠州 | 19 | 4 | 146 | 14 |  | 1 | 15 |  |  | 40 | 788 |  |  |
| 湛江 | 22 | 3 | 387 | 30 | 5 | 6 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 茂名 | 12 |  | 292 | 22 | 1 | 9 | 32 |  |  | 10 | 30 |  |  |
| 肇庆 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 421 |  |  |
| 河源 | 13 | 1 | 147 | 14 |  | 1 | 15 |  | 4（特种水泥） |  |  |  |  |
| 阳江 | 4 |  | 139 | 13 | 1 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 中山 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠海 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汕头 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东莞 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 307 | 55 | 4316 | 380 | 25 | 44 | 449 |  | 22 | 150 | 5188 |  |  |

## 4.3水泥厂污染末端控制技术

### 4.3.1烟尘污染控制技术

目前，广东省水泥厂普遍采用的除尘技术为布袋除尘、静电除尘和旋风除尘。

我国大部分水泥厂都采用电除尘器除尘，目前一些先进的静电除尘器基本可做到粉尘排放浓度控制在100mg/Nm3以内。

自2005年开始，水泥工业从执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004) 的新标准，新标准更加严格，几乎所有电除尘器的排放浓度都很难达到50mg/m3，不少水泥厂将窑头、窑尾的电除尘器改造为袋式除尘器，或电、袋除尘器。随着布袋除尘器滤料质量的提高和主机的滤袋接口技术的进步，我国袋式除尘器的排尘浓度能普遍达到小于50mg/m3，有些甚至低于5～10mg/m3。因此，袋式除尘器的应用范围将越来越普遍，应用前景越来越好。袋式除尘器在新型干法水泥生产线有巨大的发展空间。

另一种前景较好的除尘器为“电袋结合”的混合型收尘器，即在原有电除尘器的基础上加装一个布袋除尘器，将两者的优点结合起来改造成更有效的组合式除尘器。国外对混合式除尘器的研究已经起步，并取得一定成效。据《水泥》杂志2002年第二期介绍，混合式除尘器已成功用于上海浦东和金山水泥厂窑尾收尘系统的改造。这种“电袋结合”的方法适合改造现有窑尾废气处理不达标的电除尘器。随着混合式除尘器和改造方案研究的不断改进和完善，新型的混合式除尘器会有很好的发展前景。

### 4.3.2二氧化硫污染控制技术

在前面提到，水泥熟料锻烧工艺本身就是效率很高的脱硫过程，所以水泥窑尾不需要专门安装烟气脱硫装置。水泥厂治理S02的措施主要有以下几种：生料吸收法、石灰吸收法、气体悬浮吸收塔GSA等。

对于有些工业部门，减少S02排放的主要措施是减少燃料中硫的含量，当然硫的含量愈低愈好。但是水泥工业有其特殊性，因为水泥工艺的特点是能吸收S02，从而减少燃料燃烧排出S02的总量，所以水泥工业可适当采用一些高含硫量的燃料。据报道，国外近年来在水泥窑上大量锻烧价格低廉、硫含量高达5%～6%的石油焦，且不影响水泥质量。因此，从资源可持续战略的观点出发，应加强对预分解窑内游离石灰消纳S02的机理，以及S02对预热器结皮、含硫熟料对耐火砖和熟料质量的影响进行研究，从而在保证熟料质量和S02排放浓度达标的前提下，适当提高窑燃料的含硫量，可以扩大我国部分地区水泥工业高硫燃料资源的利用，达到资源综合利用的效果。

### 4.3.3氮氧化物污染控制技术

目前省内的水泥厂对于NOx的治理，均未采用末端脱硝设备，主要通过正确掌握水泥窑系统的操作、优化水泥窑系统的设计来减少氮氧化物的产生量。在新型干法水泥生产线中，可采用阶段燃烧脱氮法。一些新型干法窑采取了低NOx排放设计，控制分解炉燃烧产生还原性气氛，使NOx部分被还原，排放浓度可降低到500mg/Nm3以下。

### 4.3.4氟化物污染控制技术

水泥生产中，如不特意把含氟高的矿物(例如萤石)用于水泥生产过程以降低烧成温度，一般窑尾排放的氟化物会很低。立窑普遍使用了萤石等矿化剂，氟化物排放较高。随着立窑逐步被关停，氟化物超标的问题将逐步得到解决。

### 4.3.5无组织排放控制措施

目前，控制粉尘的无组织排放主要通过封闭作业来实现。现行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)对颗粒物无组织排放控制进行了要求。即新建生产线的对石块、粘湿物料、浆料以及车船装、卸料过程也可采取其他有效抑尘措施。现有生产线干粉料处理、输送、装卸、贮存应当封闭；露天储料场应当采取防起尘、防雨水冲刷流失的措施；车船装、卸料时，应采取有效措施防治扬尘。

# 5．标准制定原则和总体思路

## 5.1制定原则

(1)结合国家和广东省水泥工业产业发展规划、产业政策制定本标准

(2)与国家和广东省现行有关的环境法律法规、标准协调配套，与行业环境保护政策相一致。

(3)在实现环境保护目标的同时，促进我省资源的合理利用和水泥行业结构调整，实现保护生态环境与水泥工业发展的双赢。

(4)综合考虑新、老污染源的差别，参考国际同类先进标准，制定符合我省省情的地方行业标准。

(5)坚持实事求是、科学严谨的态度；坚持综合分析，全面把握。

(6)力求使标准做到科学合理、简明实用，技术上可行、经济上合理、可操作性强。

## 5.2总体思路

(l) 加强新建水泥厂污染物排放控制，努力减少新增污染物排放量。

(2) 削减现有水泥工业污染物排放量，实现总量削减目标。

(3) 推动水泥厂安装高效布袋除尘器，提高除尘效率；广泛推行低氮燃烧技术。

(4) 通过提高水泥厂环保门槛，促进落后生产能力的淘汰。

(5) 关注未来发展，实施清洁生产和资源综合利用。

## 5.3技术路线

首先，分析国家和广东省有关水泥工业或部门环境管理的政策法规、管理目标、产业政策、技术政策、发展规划与预测。

然后，通过对广东省水泥工业基本概况、产业结构、污染控制技术和水平的调研，分析研究受控工艺或设备，识别污染因子、评估控制技术；分析排放限值制定依据和技术经济可行性；研究提出实施本标准有关技术、管理规定，实施条件、配套保障等措施；分析本标准实施后的成本－环境效益预测。在此基础上，编制《广东省水泥工业大气污染物排放标准初稿》、《广东省水泥工业大气污染物排放标准编制说明》，召开专家评审会收集专家意见；然后根据专家意见修改形成《广东省水泥工业大气污染物排放标准征求意见稿》、《广东省水泥工业大气污染物排放标准编制说明》。

最后，将各单位对“征求意见稿”的意见汇总、整理，并提出处理意见；对于重大问题和分歧较大的问题，召开会议听取意见，进行沟通讨论。在征求意见稿的基础上，编制《广东省水泥工业大气污染物排放标准送审稿》、《广东省水泥工业大气污染物排放标准编制说明》。在召开专家审定会的基础上，编制《广东省水泥工业大气污染物排放标准报批稿》、《广东省水泥工业大气污染物排放标准编制说明》。

图1  排放标准制订流程示意图

# 6标准主要技术内容

## 6.1本标准与现行国家标准(GB4915-2004)的衔接

### 6.1.1适用范围

本标准适用范围力求做到与GB4915-2004相统一，即本标准规定了水泥工业各生产设备排气筒大气污染物排放限值、作业场所颗粒物无组织排放限值，以及环保相关管理规定等。本标准也规定了水泥制品生产的颗粒物排放要求。

本标准适用于对现行水泥工业企业及水泥制品生产企业的大气污染物排放管理，以及对新建、改建、扩建水泥矿山、水泥制造和水泥制品生产线的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的大气污染物排放管理。

### 6.1.2术语和定义

本标准根据国家标准GB4915-2004，定义了标准状态，最高允许排放浓度，单位产品排放量，无组织排放，无组织排放监控点浓度限值，排气筒高度，水泥窑，窑磨一体机，烘干机、烘干磨、煤磨、冷却机，破碎机、磨机、包装机和其他通风生产设备，水泥制品生产，现有生产线、新建生产线等12个术语。根据广东省的具体情况，本标准增加了厂界和区域划分2个术语。

厂界是指水泥厂(含粉磨站)、水泥制品厂或水泥矿山与外界环境接界的边界。通常应依据法定手续确定边界；若无法定手续，则按目前的实际边界确定。

区域划分是指本标准将广东省划分为A、B两个区域，按所在区域执行相应的排放限值。A区指珠江三角洲经济区，行政辖区包括广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门七个市和肇庆市的端州区、鼎湖区、高要市、四会市以及惠州市的惠城区、惠阳市、惠东县、博罗县；B区指广东省内除A区以外的行政区域。

### 6.1.3时段划分

本标准分现有生产线和新建生产线两个时段执行。

现有生产线：本标准实施之日前已建成投产或环境影响报告书己通过审批的水泥矿山、水泥制造、水泥制品生产线。

新建生产线：本标准实施之日起建设项目环境影响报告书通过审批的新、改、扩建水泥矿山、水泥制造、水泥制品生产线。

对界定执行时间段因素除应明确为“以建设项目环境影响报告书批准日期”的规定外，规定水泥工业项目建设周期最多五年，超期建设的自动执行下一时间段的标准限值，其中“建成”是指：建成投产或环境影响报告书已通过审批的新建、扩建、改建项目。

### 6.1.4污染控制项目及指标表达

本标准选定的污染物控制项目与国家标准相一致，选定颗粒物、SO2、NOx、氟化物4种大气污染物为控制项目。项目指标表达为全厂颗粒物浓度、S02浓度、NOx浓度、氟化物浓度、作业场所无组织排放限值共5项，另外，还规定了颗粒物无组织排放控制、非正常排放和事故排放控制、排气筒高度、其他规定4项管理规定。

### 6.1.5标准规定的主要技术内容

本标准主要规定了如下技术内容：

(1)生产设备排气筒大气污染物排放限值；

(2)作业场所粉尘无组织排放限值；

(3)水泥窑焚烧固体废物的排放要求；

(4)生产工艺管制和操作规范；

(5)排气筒高度要求；

(6)标准实施要求。

## 6.2污染物排放限值的确定及制定依据

### 6.2.1设备排气筒颗粒物排放限值的确定

①水泥窑颗粒物排放

根据对省内主要水泥厂的调查，一般干法旋窑的初始排放浓度为10～120g／Nm3，余热利用+电除尘器或袋式除尘器除尘效率高达99.9%以上，其颗粒物排放浓度可以低于30mg/m3。立窑的颗粒物初始浓度虽不高（1～10g／Nm3），但因工况变化大，加之除尘设备无产品质量标准，不少除尘设备质量差、易结露，布袋和电除尘设备运行不够稳定，颗粒物排放浓度也相对较高。表6-1是广东省典型水泥企业采用不同生产工艺条件下的水泥窑颗粒物排放情况。

表6-1    广东省典型水泥企业的颗粒物颗粒物排放浓度

| 生产工艺 | 新型干法窑外分解 | 立波尔窑 | 机械立窑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度 （mg／Nm3） | 8～25 | 60～95 | 35～76 |

本标准确定水泥窑及窑磨一体机颗粒物排放浓度限值现有生产线A区在2012年1月1日前、B区在2014年1月1日前执行50mg／Nm3，与国家标准一致。该标准限值达到国内先进回转窑工艺水平，限值设置主要基于以下理由：①与国家2010年1月1日执行标准一致。②从技术可行性来看，由表6-1可以看出，广东省水泥厂较落后的生产工艺—机械立窑在更新环保设备、加强设备管理的情况下，其颗粒物排放是可以达到该标准限值的。

现有生产线A区自2012年1月1日起、B区自2014年1月1日起执行30mg／Nm3，该标准限值达到国内先进新型干法窑工艺水平。主要基于以下理由：给予珠江三角洲地区（A区）企业2年左右的改造时间，给予珠江三角洲以外地区（B区）4年左右的改造时间。从技术可行性来看，A区2年后、B区4年后基本淘汰了落后的生产工艺—机械立窑，新型干法窑和回转窑在更新环保设备、加强设备管理的情况下，其颗粒物排放是可以达到该标准限值的。

本标准确定水泥窑及窑磨一体机新建生产线颗粒物排放标准为30mg/m3，该标准限值设置的技术基础为新型干法窑外分解工艺，相当于重庆市第Ⅱ时段和北京市B区2007年1月1日执行标准，比德国90年代实施Bimschv标准（10mg/m3）宽松。由表6-1可以看出我省采用新型干法窑外分解工艺的水泥厂，水泥窑颗粒物排放浓度在8～25mg/m3，新型干法工艺水泥厂加强管理可符合该标准限值要求。

英德海螺、英德台泥、惠州龙门塔牌等公司采用布袋除尘，除尘后的排放浓度可稳定在30mg/m3以下，最低时可达到10mg/m3左右。根据广东省环境监测中心对采用新型干法窑的英德海螺、英德台泥、惠州龙门塔牌等公司水泥厂竣工环境保护验收检测结果，80％以上的监测点颗粒物排放浓度低于20mg/Nm3。

机械立窑、中空回旋窑和立波尔窑等落后生产工艺的水泥窑颗粒物排放浓度要达到30mg/m3在技术上还存在困难，需改造为先进的新型干法窑。根据国家产业政策，禁止新建、扩建立窑生产线，逐步淘汰机立窑、立波尔窑、中空窑等落后工艺。广东省环保厅制定的《广东省环境保护与生态建设“十一五”规划》中要求，为控制粉尘污染，禁止建设日产2500吨以下规模的新型干法转窑水泥项目、任何规模的立窑水泥项目，逐步淘汰立窑、干法中空窑、立波尔窑、湿法窑水泥生产线。国家和广东省产业政策的实施为我省水泥工业加严排放标准提供了技术基础。

②其他工艺设备的颗粒物排放

矿山开采、水泥制品生产及水泥制造中的冷操作过程（如破碎机、磨机、包装机及其它通风生产设备）等工艺过程中的风量小，烟气性质稳定、易于处理，除尘设备可获得较高的净化效率，排放浓度较低。本标准规定上述工艺过程颗粒物排放标准限值为30mg/m3。此标准限值与国家2010年1月1日执行标准一致。

水泥制造中的一般热力过程中相关设备如烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机等颗粒物的排放标准限值为30mg/m3，亦与国家2010年1月1日执行标准一致。

### 6.2.2水泥窑尾气气态污染物排放限值的确定

①二氧化硫浓度限值的确定

水泥厂的SO2产生量取决于窑型及原、燃料中S含量。从各种窑型水泥厂SO2排放浓度达标技术分析来看：预分解窑因有高度活性的CaO存在，SO2与CaO气固接触好，可被大量吸收，其固硫率可达95%以上，因此SO2排放浓度较低，最低可以达到10mg／Nm3；湿法窑、干法中空窑和立窑等水泥窑的吸硫效果差一些，其固硫率仅为60%～80%。从原料和燃料中含S量来看：使用低S或无S原燃料的水泥窑SO2排放量很少，不加治理其排放浓度就可以达到10mg/m3以下，例如目前拉法基中国所有水泥厂原料均不含硫化物或有机硫，SO2排放浓度均低于50mg/Nm3；但随着原燃料中S含量（硫铁矿、有机硫等）的增加，其排放浓度也会上升。根据调查，广东省采用预分解窑工艺水泥厂的SO2排放浓度在10～100mg／Nm3之间，湿法窑、干法中空窑和立窑等水泥窑的SO2排放浓度在20～200mg／Nm3之间。

本标准规定水泥窑SO2排放浓度限值现有生产线A区在2012年1月1日前、B区在2014年1月1日前执行200mg／Nm3，与国家标准一致。新建生产线和现有生产线A区自2012年1月1日起、B区自2014年1月1日起执行100mg／Nm3，比北京B区执行标准（50mg／Nm3）宽松，但严于国家和重庆市执行标准（200mg／Nm3）。

改善通风条件，适当控制好燃料中的硫含量，是完全可以达到SO2排放浓度限值的，但如果燃料中的硫含量过高，要达到本排放标准，还需要采取其它净化措施。如：向生料粉或窑尾废气中加（喷）入Ca(OH)2 等吸收剂；干、湿法洗涤；活性炭过滤等。从实际情况出发，本标准给予现有生产线A区2年、B区4年的改造时间。

②氮氧化物浓度限值的确定

目前采用的NOx 控制技术有火焰冷却、低NOx燃烧器、分段燃烧、添加矿化剂、选择性非催化减量技术（SNCR）、选择性催化减量技术（SCR）。根据调查，使用这些技术措施后（SCR 除外），NOx排放浓度限值可控制在200～500mg／Nm3之间，若使用SCR技术，则可进一步控制在100～200mg／Nm3。根据广东省环境监测中心对采用新型干法窑的英德台泥、英德龙山等公司水泥厂竣工环境保护验收检测结果，NOx排放浓度限值可控制在250～500mg／Nm3之间，监测数据排放浓度低于500mg/Nm3。

但考虑到我省各水泥厂脱硝除氮技术与国内外先进水平还存在一定差异，本标准规定水泥窑及窑磨一体机NOx排放浓度标准限值现有生产线A区在2012年1月1日前、B区在2014年1月1日前执行800 mg／Nm3，新建生产线和现有生产线A区自2012年1月1日起、B区自2014年1月1日起执行500mg／Nm3。这主要是因为：①现有生产线生产工艺水平总体较落后，尤其是干法中空窑、湿法窑煤耗高，故需要给予一定的整改时间，A区给予2年时间、B区给予4年时间改造。②根据我省采用新型干法窑工艺水泥厂NOx 排放浓度监测数据表明，新建生产线在技术上能够达到NOx排放浓度限值500mg／Nm3的要求。

③氟化物浓度限值的确定

考虑到现有水泥生产线仍有大量的机械立窑工艺，本标准对水泥窑氟化物排放浓度限值规定仍然沿用国家标准，即执行5mg／Nm3。现有水泥窑在生产过程中，如不特意把含氟高的矿物例如萤石（CaF2）用于水泥生产过程以降低烧成温度，窑尾排放的氟化物浓度能够达到标准限值的，该限值对部分企业（尤其是使用萤石作为矿化剂的立窑生产线企业）为了降低生产成本而破坏环境的行为加强了管理和控制。

新型干法窑窑尾排放的氟化物很少。从加强控制出发，新建生产线和现有生产线A区自2012年1月1日起、B区自2014年1月1日起将氟化物排放浓度限值加严为3mg／Nm3。随着立窑生产线的淘汰，实施3mg／Nm3的氟化物排放浓度限值在技术上是可行的。

## 6.3其他污染控制指标的确定及制定依据

### 6.3.1排气筒高度要求

①设置排气筒高度要求的依据

本次标准修订沿用GB4915-2004的排气筒高度限值，以体现地方标准与国标的衔接。

自1985年我国首次制订《水泥工业污染物排放标准》（GB4915-85）起，历经1996年第一次修订，2004年第二次修订，均规定有对设备排气筒最低允许高度的要求，且规定的高度基本一致。规定排气筒高度的实质与《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 的“最高允许排放速率”指标是相同的，均是为了保证高烟囱排放的污染物的落地浓度符合人类健康与生态环境，即环境空气质量的要求（有些为居住区大气中有害物质最高允许浓度）。制订的原理是大气扩散模式。

②对排气筒达不到规定高度要求的处理

若排气筒达不到规定的高度，排放标准应加严执行。根据《大气污染物综合排放标准》附录B中排放速率与排气筒高度的关系：

污染物排放速率(kg/h）等于排放浓度（mg/Nm3）与小时烟气排放量（m3/h）的乘积，对相同规模的水泥窑或其它生产设备，烟气量基本一致，因此排放浓度亦近似与排气筒高度有上述关系。

在排气筒达不到规定高度要求的情况下，应执行的排放浓度计算得出：

式中：C——实际允许排放浓度，mg/Nm3；

C0——规定的允许排放浓度，mg/Nm3；

h——实际排气筒高度，m；

h0——规定的排气筒高度，m。

根据上式，若排气筒仅能达到规定高度的70%，则排放浓度为标准限值的50%。

### 6.3.2无组织排放及操作规范要求

①无组织排放要求

对于采矿场、水泥厂（含粉磨站）、水泥制品厂的粉尘无组织排放，监测点设于厂（场）界外20m 处，上风方设参考点，下风方设监控点，扣除参考值后的浓度限值为1.0 mg/m3，这与GB4915－1996 标准对1997年1月1日后新建厂的无组织排放要求（二级标准）是相同的。有关无组织排放的监测按HJ／T55《大气污染物无组织排放监测技术导则》的规定执行。

②操作规范要求

水泥生产企业的无组织排放问题十分突出，除“作业场所粉尘无组织排放监控点浓度限值”外，规定必要的操作要求是可行的。对于现有生产线，干粉料的加工、输送、装卸、贮存过程应当密闭；新建生产线要求更加严格，所有物料的加工、输送、装卸、贮存均应密闭。

收尘装置应与主机设备同步运行。当收尘装置出现故障时，主机设备应停止运行，待检修完毕后再次开启，共同投入使用。但窑尾电收尘因水泥窑工艺操作不当，CO超标预警造成的暂时停用除外，此时要求电收尘器相对于水泥窑的运转率不得小于98%。

### 6.3.3水泥窑焚烧固体废物的要求

①符合废物焚烧标准的有关规定

水泥窑内的烟气温度高，停留时间长，非常适合于有害废物的分解。目前利用水泥窑焚烧可燃固体废物已成为世界水泥工业的一种潮流，发达国家平均燃料替代率已达20%左右，在我国也有北京水泥厂及其它一些单位进行了这方面的尝试。因固体废物不同于一般的燃料，有危险废物（医疗垃圾属危险废物）、生活垃圾和一般工业固体废物之分，因此水泥窑除需满足颗粒物、SO2、NOx、氟化物的排放要求外，还需符合我国GB18484《危险废物焚烧污染控制标准》和GB18485《生活垃圾焚烧污染控制标准》对二恶英、氯化物、重金属等特殊污染物的规定。

②北京水泥厂危险废物焚烧实例

北京水泥厂对水泥窑焚烧危险废物的监测表明：烟气中氯化氢、二恶英和汞、铬、铅、镉、镍等重金属的排放浓度远低于GB18484《危险废物焚烧污染控制标准》中的标准值。根据焚烧和未焚烧危险废物两种状况的对比，除氟化物和氯化氢有所增加外，排放烟气中各污染物浓度间无显著差异。

③美国的相关规定

美国《波特兰水泥制造业危险大气污染物国家排放标准（NESHAP）》规定：燃烧危险废物作为全部或部分热源生产熟料，此时水泥窑受控于NESHAP 的危险废物燃烧器（HWC），40CFR63 Subpart EEE，不再适用于该标准。但对于焚烧城市垃圾、医疗垃圾5或其它废料（危险废物除外）的水泥窑，由于这些设备目前不受《清洁空气法》第129 款（固体废物燃烧）的控制，EPA将它们包括进本标准中以避免无标准可依的情况发生。这种做法可能只是临时的，若EPA 决定燃烧固体废物的水泥窑一律受控于《清洁空气法》第129 款，EPA将修改该标准的适用范围。

## 6.4其它管理规定

6.4.1 颗粒物无组织排放控制要求

①水泥矿山、水泥制造和水泥制品生产过程，应采取有效措施，控制颗粒物无组织排放。

②新建生产线的物料处理、输送、装卸、贮存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装、卸料过程也可采取其它有效抑尘措施。

③现有生产线对干粉料的处理、输送、装卸、贮存应当封闭；露天储料场应当采取防起尘、防雨水冲刷流失的措施；车船装、卸料时，应采取有效措施防止扬尘。

6.4.2 非正常排放和事故排放控制要求

①除尘装置应与其对应的生产工艺设备同步运转。应分别计量生产工艺设备和除尘装置的年累计运转时间，以除尘装置年运转时间与生产工艺设备的年运转时间之比，考核同步运转率。

②新建水泥窑应保证在生产工艺波动情况下除尘装置仍能正常运转，禁止非正常排放。现有水泥窑采用的除尘装置，其相对于水泥窑通风机的年同步运转率不得小于99%。

③因除尘装置故障造成事故排放，应采取应急措施使主机设备停止运转，待除尘装置检修完毕后共同投入使用。

## 6.5水泥窑尾气排放的在线监测要求

污染物排放标准能否充分发挥保护和改善环境的作用，与监督执法的手段有很大关系。监测手段的落后、不及时、受人为因素的影响大，必然造成污染物的超标排放，使环境质量管理与污染物排放管理的有效性受到挑战。对于上述标准实施中的问题，美国及其它国家的连续在线监测已证明能很好地加以解决，我国在GB4915-2004标准中也引入大气污染物连续监测的要求。

2008年9月18日，广东省经贸委发布了《印发关于加快广东省水泥工业结构调整的实施意见的通知》(粤经贸工业[2008]700号),通知明确提出了2010年和2015年的环境治理目标，要求企业安装在线连续监测装置比例100%。连续监测要求涉及水泥工业的重点排放源，对于水泥窑，应连续监测颗粒物、SO2、NOx 的排放；对于烘干机（磨）、煤磨、冷却机，应监测废气中的颗粒物。对于新建生产线，要求必须安装连续监测装置；对于现有生产线，则要求在2010年12月31号前全部安装在线监控装置。

# 7．发达国家和地区水泥工业排放标准研究

## 7.1发达国家和地区设备排气筒颗粒物排放限值

欧盟、美国、日本等主要发达国家的水泥工业颗粒物排放标准限值如表3所示，从表7-1可见，国外发达国家水泥工业颗粒物排放标准总体要严于我国水泥工业现行排放标准，我省制定严于国家标准的地方水泥工业排放标准还有一定的空间。

表7-1 国外水泥工业颗粒物排放标准（mg／Nm3）

| 设备 国家或地区 | 水泥窑 | 熟料冷却 | 水泥磨 | 其他排放点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥地利、意大利 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 德国 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 法国 | 50 | 100 | 50 | 30 |
| 爱尔兰、葡萄牙 | 50 | 100 | 75 | 50 |
| 卢森堡 | 30 |  |  |  |
| 荷兰 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 瑞典 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 英国 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| 欧盟IPPC指令 | 20～30 |
| 美国 | 70* | 40 |  |  |
| 日本 | 一般地区100特殊地区50 | 40 |  |  |
| 本标准 | 表1 | 50 | 50 | 30 | 30 |
|  | 表2 | 30 | 30 | 30 | 30 |

注：*美国排放标准规定了不透光率（％）和单位进料排放量（kg／t），以此折算。

## 7.2发达国家和地区水泥窑尾气气态污染物排放限值

从美国、欧洲的同类排放标准看，污染控制已从常规污染物（PM、NOx、SO2）向更深层次的有机污染（VOCs）、有毒有害（PCDD／Fs、金属尘）方向发展，体现了环境质量要求的提高。值得注意的是，美国水泥煅烧没有SO2 和NOx 标准。

欧盟普遍采用的标准——欧盟IPPC指令，NOX的排放浓度限值严于我国目前执行的限值。

表7-2  国外水泥窑SO2、NOX、氟化物排放标准（mg／Nm3）

| 国家 项目 | SO2 | NOX | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奥地利 | 200 高含硫400 | 500 | - |
| 德国 | 50 | 200 | 1 |
| 爱尔兰 | 400 高含硫700 | 1300 | - |
| 卢森堡 | 100 | 800 | 5 |
| 瑞典 | 200 | 200 | - |
| 英国 | 200 | 900 | - |
| 欧盟 | 200～400 | 200～500 | - |
| 本标准 | 表1 | 200 | 800 | 5 |
|  | 表2 | 100 | 500 | 5 |

# 8 实施本标准的环境效益及经济技术分析

广东省《水泥工业大气污染物排放标准》主要通过标准“加严”和针对某些生产过程提出“技术规定”两个方面对水泥行业产生影响。标准实施后会使污染物，特别是二氧化硫、烟（粉）尘的排放显著削减，必将带来极大的环境效益，从而有助于污染物总量控制目标的实现。

## 8.1实施本标准的环境（减排）效益

本标准实施后，加严了水泥行业污染物排放限值，将减少污染物的排放量，具体如下：2008年广东省水泥工业粉尘排放量为4.67万吨，执行新标准后的2012年，按新建生产线和珠江三角洲水泥厂粉尘排放限值控制在30mg／Nm3计算，将实际减少工业粉尘排放约0.5万吨；考虑到一部分老企业难以达到新的环保要求而关闭，等量替代为新型干法生产线或粉磨站，还会有部分削减（约0.1万吨），估计粉尘削减总量可达0.6万吨，在全省水泥工业总规模基本不变的情况下（新建水泥厂要求等量淘汰），相当于在2008年的基础上削减了13%的工业粉尘排放量。SO2和氮氧化物同样因排放限值的加严而减少了排放量，执行新标准后的2012年，SO2和氮氧化物的削减量分别可达0.2万吨和0.6万吨。

执行新标准后的2014年，按全省水泥厂粉尘排放限值控制在30mg／Nm3计算，将在2008年的基础上实际减少工业粉尘排放约0.8万吨；考虑到一部分老企业难以达到新的环保要求而关闭，等量替代为新型干法生产线或粉磨站，还会有部分削减（约0.2万吨），估计粉尘削减总量可达1万吨，在全省水泥工业总规模基本不变的情况下，相当于在2008年的基础上削减了21%的工业粉尘排放量。SO2和氮氧化物同样因排放限值的加严而减少了排放量，执行新标准后的2014年，SO2和氮氧化物的削减量分别可达0.3万吨和0.9万吨。

## 8.2实施本标准的经济技术分析

从水泥企业排放达标的技术分析来看，对于干法旋窑生产线，达到表1排放标准限值基本上是没有问题的，如果将电除尘改为袋除尘，也完全能达到表2排放标准限值。其它如中空窑、立窑等，通过环保设备更新，同时严格环保设施的管理和运行，基本能达到表1排放标准限值；但要达到表2排放标准限值则很困难了，必须改造成新型干法生产线。

以两台φ3.0×11M的机械立窑（年产量20万吨）为例，如果原来采用的是电除尘，则为达到表1排放标准限值需改为袋除尘，两台窑可以共用一套装置，需投入资金约100万元；如果原来采用的是袋式除尘，则可在此基础上进行改进，需投入资金约50万元。

对于干法旋窑生产线来说，为达到表2排放标准限值需将原用的电除尘改为袋除尘，也需投入一定量的资金。以一台φ4.0×58M的干法旋窑（年产量65万吨）生产线为例，其窑头的废气量约为25万m3/小时左右，新建两套袋式除尘装置（窑头、窑尾各一套），需投入资金约1000万元。

据测算，目前正常情况下每生产1吨水泥，用于环保方面的运行费用约在10元左右。袋式除尘的运行费用较电除尘约高10-20%。由此可以算出，一台φ4.0×58M的干法旋窑（年产量65万吨）生产线，一年将增加除费用约65～130万元。

标准实施后新建生产线的标准执行为30mg／Nm3（指水泥窑），与目前50mg／Nm3的标准相比，需增加额外投资以达到更严格的标准。以单线产量2500 t／d计，需增加投资约200万元，占生产线总投资（约2亿元）的1.0％。目前水泥生产线的整体环保投资约占总投资的8～10%，标准提高后，相应环保投资增加的比例为10%左右。

# Text boxes

水泥工业大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for cement industry

（征求意见稿）

DB44 /××-2010

DB44

发布

广东省环境保护厅

广东省质量技术监督局

2010-xx-xx实施

2010-xx-xx发布

广东省地方标准

ICS 13.040.40

Z 60

批准、颁布

行政审查

报批稿

专家审定

送审稿

汇总意见

择优选择

环境评估

征求意见稿

制定控制标准

计算排放限值

技术评估

――技术性能、成本等

――经济分析

场地数据统计分析

现场技术报告

技术、经济和反馈统计分析

工艺改进和可行性研究

次要数据收集

水泥企业实地调研

―技术及处理评估

―在线数据收集分析

问卷调查

―技术上

―经济上

选择调研的水泥企业

可得数据评估

水泥工业标准制订计划