潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场项目(一期)

竣工环境保护验收公示

根据潮州市市政建设工程有限公司的申请，广东省环保厅拟对潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场项目(一期)进行竣工环境保护验收。根据有关规定，现将该项目竣工环境保护验收情况公示如下：

一、项目基本情况

潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场项目位于潮州市古巷镇锡岗村西北的山谷中，距潮州市区约7公里，主要接纳潮州市区境内及周围部分乡镇的生活垃圾。 项目设计日均垃圾处理量750吨，一期垃圾填埋量576.07万立方米，设计使用年限约16.1年。项目总占地面积66万平方米。其中项目一期垃圾填埋区占地面积17.903万平方米。项目总投资1.1亿元，目前已累计完成建设投资9540多万元，其中环保投资3440多万元，占总投资的36.0%。

二、环保执行情况

该项目一期执行了环境影响评价制度和基本执行了“三同时”制度。配套200立方米/日渗滤液处理设施及容积约6万立方米的渗滤液调节池，渗滤液处理设施采用“MVC蒸发+氨氮阳离子交换+氯化铵结晶回收”的处理工艺，场区地面初期雨水与处理后的渗滤液废水混合一并进入市政管网后排入潮州市第一污水处理厂处理。该项目一期填埋气体收集系统主要包括垂直集气井与水平收集系统，第一填埋区已铺设了9座填埋气体收集井；项目渗滤液污水处理站配套尾气处理设施，经处理后的尾气经15米高排筒排入外环境。修建了截洪沟、边坡沟渠等雨水导排系统和两个填埋区的地下水导流系统。高噪声设备配备了降噪措施。填埋场进场道路两侧及填埋场周边均设置了绿化隔离带，及时对建设中裸露的山体进行复绿，场区绿化面积达到30%。落实900米的卫生防护距离。项目批复文件齐全，制定了环境污染应急制度，落实了环境风险应急措施，基本落实了施工期环境保护工作，排污口规范设置。环境保护档案管理良好。

三、验收监测结果

（一）工况。

验收监测期间，填埋场生产负荷达到设计能力75%以上，符合验收监测规范要求。

（二）废水。

填埋场的渗滤液处理设施出口废水pH值范围、色度、化学需要量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、总铅、总锌、总汞、总镉、总铬、总砷、六价铬、粪大肠菌群数染物浓度日均值均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准的要求，总氮7.15mg/L。

填埋场清水池水塘出口废水中pH值范围、悬浮物、化学需要量、五日生化需氧量、总汞、总铅、总锌、总砷、总镉、总铬、六价铬染物浓度日均值均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准的要求。

（三）地下水。

验收监测期间，☆1、☆2、☆3、☆4监测点地下水中pH值范围、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、汞、铅、镉、铬、六价铬、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、氨氮、锌、砷、细菌总数最大浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）Ⅲ类限值要求。

（四）废气。

填埋气体收集导气管出口甲烷的最大体积百分比浓度符合参照标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中甲烷排放控制要求；臭气收集处理设施排气筒出口氨、硫化氢、甲硫醇最大排速率及臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准要求。

无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、甲醇排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准要求，达标排放。

（五）噪声。

昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类功能区标准；夜间厂界噪声不符合上述标准要求，最大超标3.9dB（A）。项目周围1500m范围内没有敏感点，目前夜间厂界噪声超标没有造成扰民影响。

（六）公众意见调查。

100%的居民对填埋场环境保护工作表示满意或基本满意。

为了体现公开、公正的原则，接受公众监督，现将该公司环保执行情况于2010年12月16日至12月22日在我厅网站上公示，我厅接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题，将对所反应的问题进行调查、核实和处理，并作为环保验收依据之一。

受理单位：广东省环保厅

联系地址：广州市天河区龙口西路213号（510630）

联系电话：020-85513795

二○一○年十二月十四日

# Text boxes

广东省环境保护厅办公室