附件2

广东省固定污染源挥发性有机物重点监管企业

综合整治完成情况核实工作要求

一、工作对象与形式

（一）省级重点监管企业：重点监管企业整治方案实施情况的核实以地级以上市环保部门为主，对完成VOCs整治的企业逐一进行现场和资料审核，省环保部门委托第三方机构进行抽查和抽测。

（二） 市级重点监管企业：市级重点监管企业整治方案实施情况的核实以县（区）环保部门为主，对完成VOCs整治的企业逐一进行现场和资料审核，地级以上市环保部门组织抽查和抽测。

二、工作内容与要求

通过资料核实与现场核实、现场抽测相结合的方式，对企业VOCs整治方案实施情况进行核实，见表1。

表1 企业VOCs综合整治实施情况核实工作内容

| 资料核实与现场核实 | 现场抽测 |
| --- | --- |
| 核实原料替代工程有关资料 核实工艺技术改造工程有关资料 核实企业VOCs综合整治进度是否符合本省、市综合整治进度要求。 对照企业专项综合整治方案和技术评估意见，逐一核实是否严格落实各项治理措施。 | 对替代原料储存现场进行察看 对工艺改造情况进行现场察看 对部分重点企业的LDAR项目进行现场抽测 对实施VOCs末端治理项目的部分重点企业进行抽测。 |

三、企业核实要求

（一）源头控制和过程管理

源头控制：水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料（UV 涂料）等绿色涂料、低挥发性有机物含量产品使用情况，占比情况。绿色农药剂型替代情况。水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等胶黏剂替代情况。底（无）VOCs的非吸收性基材的水性油墨、单一溶剂型凹印油墨、辐射固化油墨替代情况。

过程管理：工艺技术改造和企业日常监督管理情况，VOCs污染设施运行情况。

（二）LDAR项目

现场核实：核实企业是否按照《广东省泄漏检测与维修制度（LDAR）实施的技术要求》开展LDAR项目建立和检测维修工作，并按照《广东省“泄漏检测与维修”（LDAR）实施审核技术规范》（以下简称《审核技术规范》），对LDAR项目的组件现场标识及描述规范性、LDAR信息管理规范性、组件检测规范性、组件维修规范性进行核实。企业应申报符合《审核技术规范》的LDAR组件基础信息、检测过程信息、检测浓度信息、QA和QC记录信息等。

现场抽测：对实施LDAR项目的部分重点企业进行抽测，抽测重点为使用挥发性有机物高含量物料装置或区域中的泵、压缩机、PRVs 等易泄漏密封点，抽测密封点数量要求见表2。原则上每个LDAR项目抽取3%～10%的密封点进行现场检测。现场抽测密封点数要求见表2。

表2  LDAR现场抽测密封点数要求

| 企业密封点总数 | 现场抽测密封点数（个） |
| --- | --- |
| ＜20000 | ≥500 |
| 20000~50000 | ≥1000 |
| 50000~100000 | ≥1500 |
| ＞100000 | ≥2500 |

（三）末端治理项目

现场核实：VOCs 密闭和捕集措施；设备、装置、材料、仪表等型号规格；末端治理流程与运行状态；运行记录、维护保养制度和记录等。

现场抽测：根据现场核实情况，对实施末端治理项目的部分重点企业进行抽测，企业抽测率不低于实施末端治理项目企业总数的10%。现场抽测内容包括总VOCs（非甲烷总烃）去除效率、废气处理规模及污染物排放情况。

（四）VOCs 在线监测项目

现场核实：设备稳定连续运行、企业监测结果是否真实可靠，各种数据的保存是否得当。

附表

广东省固定污染源挥发性有机物排放重点监管企业

综合整治实施情况核实表

| 企业名称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 |  | 行业代码 |  |
| 经营地址 | ___ ___市___ ___区（县）___ ___街道____________ |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 传真 |  |
| 1. 源头控制 |
| 是否实施原料替代工程 □是； □否 （情况说明：_______________ _） |
| 2. 过程管理 |
| 是否实施工艺技术改造工程 □是； □否 （情况说明：_______________ _） |
| 3. LDAR项目 |
| 所属行业是否需要实施LDAR | □是； □否 |
| LDAR台账信息是否完整 | □是； □否 （情况说明：________________） |
| 是否建立LDAR信息管理系统 | □是； □否 （情况说明：________________） |
| 组件修复是否及时 | □是； □否 （情况说明：________________） |
| 是否需要现场抽测 | □是； （理由：_________________） □否 |
| 申报密封点个数（个） |  | 抽测密封点个数（个） |  |
| 核实后密封点个数（个） |  |
| 4. 实施回收及综合治理项目 |
| 系统设计图与实际设施的符合性 | □一致； □不一致 （情况说明：__________） |
| 运行参数是够符合设计要求 | □是； □否 （情况说明：________________） |
| 废气进出口监测点位是否符合要求 | □是； □否 （情况说明：________________） |
| 是否需要现场抽测 | □是； （理由：_________________） □否 |
| 实测风量（Nm3/h） |  | 去除效率（%） |  | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 核实后设备有效处理规模（Nm3/h） |  |  |  |
| 5.VOCs在线监测装置 |
| 核实的安装在线装置数量 | __________套 |
| 审核意见 | □通过； □不通过 （理由：__________________________） |
| 审核人签字 |  |
| 核实单位盖章 |  | 填表日期： |