2017年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布

（第四批）

1、污染源名称：中材天山（云浮）水泥有限公司。

地址：广东省云浮市六都镇白沙塘工业区。

采样时间：2017年8月21日。

样品分析时间：2017年8月21日—8月23日。

工况：中材天山（云浮）水泥有限公司设计生产熟料水泥为5000吨/天，监测当天实际生产熟料水泥为5600吨/天，负荷为112%。

监测结果：

1、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  | 颗粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 窑头处理后 | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | 2.99×105 | 1.5 | —— | —— | —— |
| 窑尾处理后 | 6 | 6 | <15 | —— | 1.63×102 | 1.52×102 | 5.25×105 | 3.1 | <7.9 | 85.6 | 9.2 |
| 备注 |  |

2、氟化物

| 排气管 | 实测气氟浓度(mg/m3) | 实测尘氟浓度 (mg/m3) | 实测总氟浓度(mg/m3) | 折算总氟浓度(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑尾处理后 | 1.32 | 1.50 | 2.82 | 2.63 | 气氟浓度+尘氟浓度=总氟浓度 |

评价结论：

中材天山（云浮）水泥有限公司废气所检项目中窑头处理后颗粒物排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准；窑尾处理后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氟化物折算排放浓度符合广东省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818-2010）表2标准。